Feuerwehr Solingen	Leistungsbeschreibung

- Techn. Abteilung -	DLK 23-12 nB

### Allgemeines / Vorbemerkungen

1.	Die Feuerwehr Solingen (Auftraggeber) beschafft im Haushaltsjahr 2000 eine Kraftfahrdrehleiter.

2.	Um eine schnellstmögliche Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges nach Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten sicherzustellen, muss der Anbieter Ersatzteillieferungen binnen 24 Stunden gewährleisten.

Eine entsprechende Erklärung und Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Dabei sind die Anschriften der an Solingen nächstgelegenen Servicecenter zu benennen, die sämtliche Instand-haltungs- und Reparaturarbeiten fach- und sachgerecht durchführen können.

3.	Aus den vorgelegten Angebotsunterlagen muss eindeutig erkennbar sein, dass die in der Leistungsbeschreibung dargestellten Anforderungen erfüllt werden. Es müssen Angaben über die Konstruktion und die dafür vorgesehenen Werkstoffe sowie über die Fertigungsmethoden aus-führlich dargestellt werden.

Sofern alternative Werkstoffe, Konstruktionen oder Fertigungsmethoden angeboten werden, sind deren Vorteile gegenüber den genannten Forderungen der Leistungsbeschreibung zu begründen. Unvollständige Angebotsunterlagen können nicht berücksichtigt werden.

4.	In der Leistungsbeschreibung werden die Geräte, Ausrüstungs- und Zubehörteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, genannt. Der Anbieter kann das Angebot um die Lieferung dieser Teile erweitern. Es muss dabei eindeutig erkennbar sein, welche Leistungen zu welchen Preisen zusätzlich erbracht werden.

5.	Der Anbieter muss in den Angebotsunterlagen darlegen, durch welche Maßnahmen hohe Arbeitsgüte und kontinuierliche Qualität gesichert werden.

6.	Das Angebot muss in deutscher Sprache ausgeführt werden.

7.	Wird bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist kein Auftrag erteilt, ist das Angebot nicht berücksichtigt worden.

Vorbemerkungen zur Beschaffung der Kraftfahrdrehleiter

Pos.

1.1	Es wird eine Kraftfahrdrehleiter DLK 23-12 nach DIN 14502 und DIN 14701, T1 - T 3, gefordert.

1.2	Die Beschaffung ist in 2 Lose geteilt. Los 1 und Los 2 werden separat vergeben. Los 1 ist unterteilt in Los 1a und 1b.

- Los 1a - Fahrgestell

- Los 1b - Drehleiteraufbau mit vollhydraulischer Steuerung

und elektronischer Überwachung

- Los 2   - Feuerwehrtechnische Beladung

1.3	Das Fahrzeug muss zum Zeitpunkt der Auslieferung der StVZO der BRD, dem neuesten Stand der Technik, dem Fahrzeugentwicklungsstand des Auftragnehmers, anerkannten Regeln der Technik, Vorschriften über elektr. Anlagen (VDE-/DIN-Normen), den UVV und allen mitgeltenden weiteren Regeln, Vorschriften, Normen und gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

1.4	Alle im Laufe der Projektrealisierung zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber abgestimmten Detailplanungen und ggfls. notwendigen Änderungen zur Leistungsbeschreibung müssen vom Auftragnehmer schriftlich festgehalten und dem Auftraggeber kurzfristig zugeleitet werden.

Alle Änderungen in dieser Leistungsbeschreibung bedürfen vor Ausführung der schriftlichen Bestätigung durch den Auftraggeber (die mündliche Zustimmung des Auftraggebers reicht nicht aus).

1.5	Das Einhalten der in dieser Leistungsbeschreibung enthaltenen Regeln, Vorschriften und Normen wird durch den Auftraggeber im zeitlichen Zusammenhang stichprobenartig mit der Rohbau- und Gebrauchsabnahme überprüft. Der Auftraggeber kann sich jederzeit kurzfristig über den Stand der Arbeiten, die Einhaltung der Qualitätsanforderungen und die Arbeitsgeräte beim Auftragnehmer informieren.

1.6	Die Beauftragten des Auftraggebers führen unter Anwesenheit des Beauftragten des Auftrag-nehmers am Herstellungsort eine stichprobenartige Rohbauabnahme durch. Der Termin für die Rohbauabnahme muss so gewählt werden, dass alle tragenden Konstruktionen sowie der Einbau von festinstallierten Aggregaten besichtigt werden können, bevor Verkleidungen montiert werden.

Über die Abnahme wird vom Auftragnehmer ein Protokoll gefertigt und mit dem Auftraggeber abgestimmt. Mängel, die bei der stichprobenartigen Rohbauabnahme vom Auftragnehmer nicht festgestellt oder nicht beseitigt werden, müssen vom Auftragnehmer auch zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Gewährleistung kostenlos beseitigt werden.

Pos.

1.7	Nach Fertigstellung aller Arbeiten erfolgt eine Woche vor der Auslieferung am Ort des Auftrag-nehmers eine Gebrauchsabnahme durch die Abnahmekommission der Feuerwehr Solingen. Alle Kosten zur Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel gehen uneingeschränkt zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Termin zur Gebrauchsabnahme ist rechtzeitig (mind. zwei Wochen vorher) zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber abzustimmen. Über die Abnahme wird vom Auftragnehmer ein Protokoll gefertigt und mit dem Auftraggeber abgestimmt. Das Protokoll ist dem Auftraggeber unverzüglich auszuhändigen.

1.8	Bei der Fahrzeugabholung ist das Fahrzeug mit voll aufgetanktem Fahrzeugkraftstofftank zu übergeben.

1.9	Änderungen, die sich aus der Projektrealisierung oder aufgrund fehlender Zulieferungen ergeben, sind dem Auftraggeber unverzüglich bekanntzumachen.

1.10	Die Gewährleistungsfrist (mind. 2 Jahre) und der Gewährleistungsumfang sind anzugeben.

1.11	Das Fahrzeug muss bei Übergabe an die Feuerwehr mängelfrei sein. Mängel, die bei der stich-probenartigen Gebrauchsabnahme vom Auftraggeber nicht festgestellt wurden, müssen vom Auftragnehmer auch zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Gewährleistung kostenlos beseitigt werden, d.h., das Fahrzeug ist ggfls. bei der Feuerwehr Solingen abzuholen und nach der Mängelbehebung wieder anzuliefern (die entstehenden Kosten sind durch den Auftragnehmer zu tragen).

1.12	Vor dem Übergabetermin müssen Maschinisten der Feuerwehr Solingen seitens der Lieferfirma theoretisch und praktisch gem. DIN 14701, T1, Pkt. 9, ausgebildet werden. Dabei wird besonderer Wert auf ein Produkttraining mit folgenden Inhalten gelegt:

- Leiterunterbau

- Leitergetriebe

- Leiterpark

- Zusammenwirken von Mechanik, Elektrik und Hydraulik

- Bedienung

- Wartung und Pflege

- Durchführung von Wartungsarbeiten

- methodische Fehlersuche

- Beseitigung kleinerer Störungen

Für dieses Training ist ein Zeitbedarf von ca. 3 x 2 Arbeitstagen vorgesehen. Das Training ist für die FW Solingen in Solingen durchzuführen und an einer baugleichen DLK, wie in dieser Leistungsbeschreibung angeboten, vorzusehen.

1.13	Die Kosten für Anreise, Unterbringung und Verpflegung, die für den/die Beauftragten des Auftraggebers bei der Roh-, Gebrauchsabnahme und Übergabe (evtl. Überführung) entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Diese Kosten sind als Bestandteil des Angebotes kenntlich zu machen.

Pos.

1.14	Vom Auftragnehmer dürfen keine Beschriftungen, Symbole oder dergl. für Werbezwecke am Fahrzeug oder festinstallierten Geräten angebracht bzw. aufgebracht werden.

1.15	Auf evtl. notwendige Ausnahmegenehmigungen ist bei Angebotsabgabe schriftlich hinzuweisen. Seitens des Auftragnehmers zu vertretende Ausnahmegenehmigungen sind durch diesen beizu-bringen. Evtl. entstehende Kosten gehen dann zu seinen Lasten.

1.16	Der Hersteller übernimmt die volle Produkthaftung gem. den gesetzlichen Bestimmungen.

Auf nachfolgende Punkte wird besonderer Wert gelegt!

1.17	Sicherheit der Bauteile

Sicherheit vor Gefahren durch Mängel eines Bauteiles oder des technischen Systems.

Bei entsprechenden Konstruktionen muss insbesondere die Zustimmung des Fahrgestellherstellers zur Ausführung des Hilfsrahmens vorliegen.

Funktionssicherheit

Sicherheit vor Gefahren durch mangelnde Funktion von Bauteilen und Arbeitssystemen.

Ausführung entsprechend dieser Leistungsbeschreibung.

Fachgerechte Arbeit.

Die allgemeine Gewährleistungsfrist beträgt hierfür 2 Jahre vom Tag der Gebrauchsabnahme an gerechnet.

Der Auftragnehmer übernimmt die Gewährleistung von 5 Jahren für den Durchrostungsschutz.

Die Pflicht zur Gewährleistung besteht auch dann, wenn der Mangel während der Rohbau- oder Gebrauchsabnahme bereits bestand, jedoch bei der stichprobenartigen Abnahme nicht erkannt wurde.

1.18	Ausführliche technische Beschreibungen und Prospektmaterial in deutscher Sprache sind dem Angebot beizufügen (2-fach!).

1.19	Angebotspreise sind Festpreise für den Ausführungszeitraum und müssen sämtliche Nebenkosten enthalten.

1.20	Die Angebote sind ausschließlich auf den beigefügten Formularen der Leistungsbeschreibung abzugeben. Nebenangebote werden nicht zugelassen.

1.21	Eine Referenzliste über bisher an Feuerwehren in Deutschland ausgelieferte Kraftfahrdrehleitern des angebotenen Produktes ist dem Angebot beizufügen.

1.22	Auf Verlangen des Auftraggebers muss eine baugleiche Drehleiter - wie angeboten - am Sitz des Auftraggebers vorgestellt werden. Die Vorführung muss in deutscher Sprache erfolgen..

Pos.

1.23	Maximal zwölf Wochen nach Auftragserteilung sind dem Auftraggeber jeweils zwei Sätze Zusammenstellungszeichnungen, bestehend aus Beladeplan, Fahrzeugbeschreibung sowie die Gewichts-/Energiebilanz bei voller Beladung (gem. Anlage Beladung) zur Prüfung einzureichen.

Der Beladeplan muss mit der Feuerwehr Solingen abgestimmt und die Ausführung entsprechend des Beladeplanes genehmigt werden. Nach der Genehmigung durch die Feuerwehr Solingen wird der Beladeplan Bestandteil der Leistungsbeschreibung und bei Abweichung tritt Pkt. 1.33 in Kraft.

Der Beladeplan muss mind. den Umfang der möglichen Beladung gem. DIN umfassen, sollte nach Möglichkeit den Sonderanforderungen gem. Leistungsbeschreibung in vollem Umfang genügen.

Sollte der Auftragnehmer versäumen, innerhalb v.g. Frist die Zusammenstellungszeichnungen einzureichen, so kommt er in Leistungsverzug. In diesem Falle wird für jede angefangene Woche Verzug eine Konventionalstrafe in Höhe von 100,00 Euro fällig. Das Zeitintervall beginnt zwei Tage nach Datum des Auftragschreibens und endet mit Datum des Poststempels der eingereichten Pläne. Der Beladeplan ist innerhalb von 2 Monaten mit dem Auftraggeber abschließend abzustimmen. Anderenfalls tritt v.g. Konventionalstrafe mit sofortiger Wirkung wieder in Kraft.

Bei der Beladung sind die Maximalwerte nach DIN bzw. die Gewichte lt. Hersteller zugrunde zu legen.

1.24	Bei Übergabe des Fahrzeuges sind Verlaufspläne der gesamten Elektroversorgung, Hydraulik-leitungen, Pneumatikleitungen sowie dazugehörige Schaltpläne auszuhändigen.

1.25	Bei der Übergabe müssen folgende Unterlagen ausgehändigt werden:

- Beschreibungen und Bedienungsanleitungen für Fahrzeug (Motor/Fahrgestell/Aufbauten) und vom Fahrzeugmotor angetriebene Aggregate sowie mitgelieferte Geräte (Funk, Hydraulik usw.) (jeweils in 4-facher Ausfertigung)

- Drehleiter	- Prüfprotokoll

- Stromerzeugeranlage 	- Prüfprotokoll

- Gewichtsbilanz	- Wiegekarte

- Abnahmeprotokoll des TÜV

- Fahrzeugbrief

- Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der StVZO durch die zuständige Behörde (soweit erforderlich)

- Bestätigung über die Durchführung einer Ablieferungsinspektion durch den Auftragnehmer (nicht älter als 1 Monat beim Ablieferungstermin)

- Fahrzeug-Checkheft (Wartungsheft)

- Garantiekarten für Fahrzeug und mitgelieferte Aggregate und Geräte

- Geräteprüfkarten, -bücher (soweit erforderlich)

- Mikrofiche	(1-fach)

- Werkstatthandbuch (2-fach)

- Bestätigung über die VDE-mäßige Ausführung der eingebauten elektrischen Anlage für den 380/220 V Versorgungsanschluss

- Prüfnachweis nach DIN 14701 für die Drehleiter

Pos.

1.26	Alle nicht ausführbaren Forderungen sind deutlich kenntlich zu machen.

Werden Forderungen in der Auftragsbestätigung anerkannt, so sind sie ohne jeden Abstrich auszuführen. Werden Forderungen trotz Bestätigung endgültig nicht ausgeführt, kann der Gesamtauftrag zurückgezogen werden.

Allen ausführbaren Forderungen sind eindeutige Kosten zuzuordnen oder der Begriff "im Grundpreis enthalten" (gilt auch für die Anlage Los 1). Sollten eine oder mehrere Forderungen weder eine Kostenzuordnung noch den Begriff "im Grundpreis vorhanden" führen, so wird diese Forderung als "im Grundpreis vorhanden" interpretiert und ist kostenlos für den Auftraggeber auszuführen. Der Gesamtpreis für das/die angebotene(n) Los(e) ist nach der letzten Losposition aufzuführen.

1.27	Eine Auftragskürzung bleibt vorbehalten.

1.28	Die Zahlungs- und Auftragsbedingungen der Stadt Solingen werden anerkannt. Für ggfls. geleistete Anzahlungen sind unbefristete Bankbürgschaften einzureichen.

Bei Schlechtlieferung kann der Auftraggeber für den Zeitraum der Nachbesserung einen angemessenen Teil des Kaufpreises einbehalten.

1.29	Die Vorbemerkungen sind bei Auftragserteilung verbindlicher Bestandteil des Auftrages und müssen durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt werden.

1.30	Es ist ein verbindlicher Liefertermin (Datum des Tages, Monat, Jahres) zu nennen. Kommt der Auftragnehmer mit der Lieferung in Verzug, hat er für jeden Werktag der Verspätung 0,2 % der Auftragssumme, höchstens jedoch 10 % der Auftragssumme, an den Auftraggeber zu zahlen.

1.31	Weist die erbrachte Leistung Mängel auf, so kann der Auftraggeber kurzfristige Vertragserfüllung durch Nachbesserung verlangen.

Nachbesserungen haben unverzüglich nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder Instandsetzung fehlerhafter Teile ohne Berechnung der hierzu notwendigen Lohn-, Material-, Fracht- und Überführungskosten zu erfolgen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Teile, die er durch andere ersetzt, zu seinen Lasten zurückzunehmen.

Werden durch die Nachbesserung zusätzlich vom Hersteller vorgeschriebene Wartungsarbeiten erforderlich, müssen auch diese Kosten einschl. der anfallenden Kosten für die benötigten Materialien, Betriebs- und Verbrauchsmittel (z.B. Schmierstoffe) vom Auftragnehmer getragen werden.

Die unter Pkt. 1.10 genannte Gewährleistungspflicht verlängert sich um die Zeit, während der das Fahrzeug nicht bestimmungsgemäß vom Auftraggeber genutzt werden kann.

1.32	Die genannten Gewährleistungsansprüche verjähren frühestens nach 12 Monaten ab der schriftlicher Mitteilung des Mangels.

Pos.

1.33	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das im Angebot aufgeführte Fahrgestell und den angebotenen Aufbau (einschl. der Ausführung gem. eingereichtem Beladeplan) auszuliefern. Sollten aus produktionstechnischen Gründen die angebotenen Leistungen nicht mehr erfüllbar sein, ist dieses dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. In diesem Fall wird in jedem Fall eine Vertragsstrafe von 10 % des Auftragswertes fällig.

Ob die Lieferung des nachfolgenden Produktes erfolgt, wird durch den Auftraggeber entschieden. Sollte der Auftraggeber sich gegen das Folgeprodukt entscheiden, sind zusätzlich zur v.g. Vertragsstrafe bereits geleistete Anzahlungen unverzüglich zurückzuerstatten.

Weiterhin ist der Erstattungsbetrag mit 3 vH über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bank jährlich zu verzinsen. Dieser Zinssatz wäre ebenfalls dem Auftraggeber zu erstatten.

1.34	Der Auftragnehmer Los 3 verpflichtet sich, die zu liefernde Beladung bis 4 Wochen vor dem Auslieferungstermin des Fahrzeuges (inkl. Aufbau) zu lagern. Die vollständige Beladung ist zu diesem Zeitpunkt dem Aufbauhersteller anzuliefern. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer Los 3 einen Übergabetermin zwischen Aufbauhersteller, seiner Unternehmung und der Feuerwehr Solingen zu arrangieren.

Bei der Übergabe sind dem Aufbauhersteller und der Feuerwehr Solingen je 1 Satz Lieferbescheinigungen auszuhändigen, die von allen drei Parteien unterschrieben werden müssen. Nach der Übergabe der Beladung hat der Aufbauhersteller bis zur Fahrzeugübergabe die Beladung einzulagern. Die hieraus entstehenden Kosten sind durch die Lieferanten Los 2 und Los 3 in die Preiskalkulation ihrer Angebote einzuarbeiten.

1.35	Der Auftragnehmer Los 3 verpflichtet sich, bei Anfragen durch Auftragnehmer Los 2 innerhalb von 14 Tagen notwendige Angabe bzgl. Abmessung und Gewicht zu erteilen.

1.36	Auftragsbestätigungen sind analog des numerischen Aufbaus der vorliegenden Leistungsbeschreibung zu erstellen. Verzögerungen in der Auftragsabwicklung, die aus Abweichungen des v.g. Sachverhaltes resultieren, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

1.37	Die Zuschlagsfrist beträgt 4 Monate nach Ende der Ausschreibungsfrist.

Die Ausschreibung umfaßt insgesamt 27 Seiten, die den Losen wie folgt zugeordnet sind:

- Allgemeines / Vorbemerkungen 	Seite 	  1 -   7

Los 1	 - Fahrgestell	"	  8 - 13

Los 2	 - Drehleiteraufbau	"	14 - 18

Los 3	 - Feuerwehrtechnische Ausrüstung	"	19 - 25

Die Teilnehmer des Wettbewerbs haben die Vollständigkeit der Ausschreibungsunterlagen zu überprüfen und ggfls. fehlende, zur Angebotsabgabe notwendige, Seiten nachzufordern.

Die Vorbemerkungen wurden gelesen und hiermit anerkannt

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Leistungsbeschreibung

Los 1  –  Fahrgestell für Drehleiter DLK 23-12 nach DIN 14701 T 1 - T 3

| Pos. | Bezeichnung | Betrag Euro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Straßenfahrgestell mit niedrigem Schwerpunkt, Typ .......................... | _________________ |
| 1.1 | Fahrzeugabmessungen/Daten Die tatsächlichen Fahrzeugabmessungen sind in der Spalte Ist-Abmessungen einzutragen, wobei die vorgegebenen Soll-Abmessungen möglichst zu unterschreiten sind. Soll Ist Gesamtfahrzeuglänge mit Korb max. 10.000 mm ................... Gesamtfahrzeugbreite max. 2.500 mm ................... Gesamtfahrzeughöhe max. 3.000 mm ................... Radstand .................... Wendekreisdurchmesser max. 20 m ................... zul. Gesamtgewicht max. 14.000 kg ................... Nutzlast ................... Achslasten VA/HA ....................kg................kg |  |
| 1.2 | Es ist ein Euro II-Motor anzubieten, mit einer Leistung von mind. 190 kW nach RL 88/195 EW 6 Angebotene Ist-Motorleistung ................kW...............PS | _________________ |
| 1.3 | Automatikgetriebe mit Wirbelstrombremse | _________________ |
| 1.4 | Fahrerhaus für Trupp ½ in Ganzstahlbauweise schallgedämpft, funkentstört, gegen Korrosion besonders behandelt, Kopfraumhöhe nach DIN 14502, T 2, mind. 950 mm | _________________ |
| 1.5 | Fahrgestellanpassung für den Drehleiteraufbau | _________________ |
| 1.6 | Differentialsperre in der HA Warnsummer für eingeschaltete Differentialsperre | _________________ |
| 1.7 | Gegenseitige Sperrung von Fahrgetriebe und Nebenantrieb für den Hubrettungssatz | _________________ |
| 1.8 | Verstärkte VA | _________________ |
| 1.9 | Verstärkte Federn an VA und HA | _________________ |
| 1.10 | Stoßdämpfer an der VA | _________________ |
| 1.11 | Drehstabstabilisator zur Erreichung besserer Fahreigenschaften | _________________ |
| 1.12 | Rotationsketten, Fabrikat RUD RotoGRIP | _________________ |
| 1.12.1 | 1 Paar Schneeketten RUD-MATIC-Kantenspur | _________________ |
| 1.12.2 | fachgerechte Lagerung für Pos. 1.12.1 | _________________ |
| 1.13 | Bereifung 10 R 22,5 SL; Fabrikat Michelin auf Steilschulterfelge aus Stahl. Es ist ein Profil zu wählen, das einen guten Kompromiss zwischen Straßen- u. Gelängeeigenschaften aufweist | _________________ |
| 1.14 | VA und Reserverad, Straßenprofil | _________________ |
| 1.15 | HA (4fach) M + S Profil | _________________ |
| 1.16 | Reserveradhalterung entfällt, Minderpreis ./. | _________________ |
| 1.17 | Schleppvorrichtung vorne und hinten nach DIN | _________________ |
| 1.18 | Anti-Blockiersystem (ABS) | _________________ |
| 1.19 | Feststellbremse mit Wirkung auf alle Räder - druckluftbetätigte Federspeicherbremse auf die Hinterachse mit Schnelllösevorrichtung - automatische Bremsbackennachstellung | _________________ |
| 1.20 | Scheibenbremsen, vorne | _________________ |
| 1.21 | Drucklufttrockner, beheizt | _________________ |
| 1.22 | Anschluss für Druckluftfremdeinspeisung mit Abreisskupplung | _________________ |
| 1.23 | Drehzahlmesser für den Motor | _________________ |
| 1.24 | Betriebsstundenzähler für den Nebenabtrieb | _________________ |
| 1.25. | RQV-Regler | _________________ |
| 1.26. | Batterien mind. 2 x 140 Ah | __________________ |
| 1.27 | Drehstromgenerator 28 V/55 A | __________________ |
| 1.28 | Spannungswandler 24 V/12 V im Fahrerhaus | __________________ |
| 1.29 | Ladesteckdose A (24 V) nach DIN 14690 - A 16 am Fahrereinstieg | __________________ |
| 1.30 | Kraftstofftank mind. 125 l | __________________ |
| 1.31 | Fahrerhaustüren abschließbar, mit Kurbelfenstern, Scheiben aus Sicherheitsglas | __________________ |
| 1.32 | Frontscheibe aus Verbundglas | __________________ |
| 1.33 | Komfort-Fahrersitz, hydraulisch gedämpft | __________________ |
| 1.34 | Sitzbank für 2 Beifahrer | __________________ |
| 1.35 | Kopfstützen für alle Plätze, in Höhe und Neigung verstellbar | __________________ |
| 1.36 | Automatische Sicherheitsgurte für alle Plätze mind. die Außenplätze sind als 3-Punkt-Gurte auszuführen | __________________ |
| 1.37 | 2 heizbare Rückspiegel, elektrisch verstellbar | __________________ |
| 1.38 | 2 zusätzliche, beheizte Weitwinkelspiegel | __________________ |
| 1.39 | 1 Rampenspiegel, rechts (falls zulässig) | __________________ |
| 1.40 | 2 Rückfahrscheinwerfer, Halogen | __________________ |
| 1.41 | 2 Nebelscheinwerfer, Halogen, 210 x 105 mm | __________________ |
| 1.42 | Nebelschlussleuchte | __________________ |
| 1.43 | Motorunabhängige Zusatzheizung, Fabrikat ................................ | __________________ |
| 1.44 | 2 Rundumkennleuchten, Fabrikat Kranefeld, Typ Nova, auf dem Fahrerhausdach | __________________ |
| 1.45 | Warnanlage: Martinanlage mit 4 Schallbechern, möglichst nahe am Kompressor | __________________ |
| 1.46 | Sprechfunkentstörung | __________________ |
| 1.47 | Dachlautsprecher mit Besprechungseinrichtung, z.B. Fabrikat Wandel & Goltermann, Typ WA 23 | __________________ |
| 1.48 | Hauptschalter für die ges. Funkanlage | __________________ |
| 1.49 | Betriebsbereiter Einbau eines angelieferten Funkgerätes (FuG 8 b-1), Fabrikat Ascom Teletron, Bedienteil abgesetzt, sowie eines FMS-Handapparates HA 221 mit Auflage | __________________ |
| 1.50 | Betriebsbereiter Einbau einer angelieferten Fahrzeugfunkantenne, Typ KATHREIN K 5065422 | __________________ |
| 1.51 | Einbau eines Funklautsprechers im Lautsprecherausschnitt des Fahrerhauses. Fabrikat ähnlich Philips, Blaupunkt oder dergl. mind. 10 W Sinusleistung | __________________ |
| 1.52 | Einbau eines 2. Funklautsprechers spritzwassergeschützt, am Hauptbedienstand | __________________ |
| 1.53 | Magirus Eagle - oder vergleichbares Produkt - - Empfangskomponenten zur Verlastung in AB-TEL - Funkgesteuerte Colorkamera mit Halterund und Lagerung - Mobile Colorkamera mit Lagerung | __________________ |
| 1.54 | Langzeitkonservierung, Hohlraumversiegelung | __________________ |
| 1.55 | Unterbodenschutz | __________________ |
| 1.56 | Lackierung nach DIN 14502, T 2 und T 3 Rahmen/Räder schwarz, RAL 9005 Stoßstange, vorderer Kotflügel weiß, RAL 9010 Fahrerhaus und Aufbau Tagesleuchtfarbe RAL 3024 Schriftzug Feuerwehr vorne weiß | __________________ |
| 1.57 | Ablieferungsinspektion | __________________ |
| 1.58 | Überführungskosten zum Aufbauhersteller | __________________ |
| 1.59 | Kfz-Brief | __________________ |
| 1.60 | Prüfbuch | __________________ |
| 1.61 | TÜV-Abnahme | __________________ |
| 1.62 | sonstige Kosten (zusätzliche Angaben des Herstellers) An den Aufbauhersteller sind notwendige Unterlagen über: - Fahrgestell: Maßzeichnung - Hinterachsfeder: Zeichnung m. Anordnung - Nebenantrieb: Einbauzeichnung - elektrischer Schaltplan - Schmierplan - sonstige, für den Aufbauhersteller wichtige Unterlagen auszuliefern. | __________________ |

Los 1 b – Drehleiteraufbau

| Pos. | Bezeichnung | Betrag Euro |
| --- | --- | --- |
| 2 | Grundpreis Es wird ein Drehleiteraufbau DLK 23-12, nach DIN 14701 - T 1 und T 2- mit Rettungskorb für 4 Personen, Mindesttragkraft 270 kg, sowie Korbsteuerung und Wechselsprechanlage gefordert. Der Aufbau ist mit vollhydraulischer Steuerung und elektronischer Überwachung auszustatten. Der 4teilige Leitersatz, in Ganzstahlbauweise, ist aus speziellen hochwertigen Stahlprofilen zu fertigen. Der hydraulische Antrieb muss für alle Leiterbewegungen stufenlos möglich sein. Die Seiteneinstellung (Terrainregulierung) muss automatisch erfolgen. Abstützung und Federverriegelung müssen hydraulisch betätigt werden, wobei die Federverriegelung mittels Seilzug erfolgen muss. Am Hauptsteuerstand sind alle, für den Leitertyp relevanten Informationen in Schrift und Bild anzuzeigen. Eine gleichzeitige Bedienerführung wird verlangt. | ___________________ |
| 2.1 | TÜV-Abnahme mit Eintrag im Kfz-Brief | ___________________ |
| 2.2 | Garantie gegen Durchrostung mind. 6 Jahre. Anpassung der Geschwindigkeit bei allen Leiterbewegungen in Abhängigkeit zur Ausladung. Gleitende Abtastung der Stützbreiten zwischen 2,3 m und 5 m Abstützbreite. Abstützung mit automatischem Ausgleich der Bodenunebenheiten von mind. +300 mm bis -300 mm. Überwachung des Bodendruckes bei der Abstützung als Kriterium für den Leiterbetrieb. Automatischer Ausgleich von Schräglagen im Gelände (Niveauregulierung). Der Ausgleich muss im gesamten Einsatzbereich (mind. von -12° bis +73°) an der Leiterspitze bei eingehängtem Korb mit gelagerter Krankentrage wirksam sein. Die Niveauregulierung muss, auch vom Korb aus, separat ein- und ausschaltbar sein. Freiliegende Stützzylinder und deren Hydraulikschläuche sind gegen herabfallende Gegenstände besonders zu schützen. Schwingungsdämpfung für alle Leiterbewegungen. | ___________________ |
| 2.3 | Für den Leiterbetrieb muss ein Betriebsstundenzähler installiert sein. Anzeige aller Funktionsfehler in Wort und Bild. Halogensuchscheinwerfer, 24 V, Betätigung über Teleflexzug vom Hauptsteuerstand zur Spitze der Unterleiter. | ___________________ |
| 2.4 | 3. Rundumkennleuchte am Leiterpark, hinten (Lichtreflexionen durch Seitenspiegel der DLK müssen ausgeschlossen sein) | ___________________ |
| 2.5 | Stromversorgung zur Leiterspitze mit 380 V-Fremdeinspeisung am Drehgestell. Gefordert wird ein, im Leiterpark geschützt verlegtes, 5-adriges Kabel (ähnlich HO7RN-F), belastbar bis 8,5 kVA | ___________________ |
| 2.6 | Montage 220 V-Schukosteckdose an der Leiterspitze (Oberleiter) | ___________________ |
| 2.7 | Montage 380 V-Kraftsteckdose 16 A an der Leiterspitze (Oberleiter) Stecker und Steckdosen sind in CEE-Form, z.B. nach DIN 49462, zu verwenden | ___________________ |
| 2.8 | Lastöse an der Spitze der Unterleiter des verstärkten Leiterparks zum Heben, Senken und Verschwenken von Lasten ohne weitere Hilfsmittel (z.B. Flaschenzug) mit kontinuierlicher Überwachung und Anzeige der Belastung | ___________________ |
| 2.9 | Rettungs-/Arbeitskorb in klappbarer Ausführung für 4 Personen, Mindesttragkraft 270 kg, mit mind. 0,8 m² Standfläche, im Hüftbereich ausgestellt, der während der Fahrt an der Leiterspitze verbleiben kann, aber dennoch leicht abnehmbar ist | ___________________ |
| 2.10 | Automatische Senkrechtstellung des Korbes während des Abstützvorganges | ___________________ |
| 2.11. | Im Korb ist ein Hydroaggregat anzubringen, mit dem bei defekter Korbsteuerung die konstante Senkrechteinstellung bei verändertem Aufrichtwinkel erreicht werden kann (Notbetrieb) Anstoßsicherung des Korbes einschl. der Krankentrage Aufnahmevorrichtung in allen Bewegungsrichtungen | ___________________ ___________________ |
| 2.12 | Automatische Freifahreinrichtung im Korb | ___________________ |
| 2.13 | Wechselsprechanlage mit Mikrofon und Lautsprecher am Hauptsteuerstand, Mikrofonlautsprecher an der Leiterspitze | ___________________ |
| 2.14 | Notaggregat, elektrisch 24 V, mit mechanischer Handpumpe | ___________________ |
| 2.15 | Zusätzliches Mikrofon im Rettungskorb | ___________________ |
| 2.16 | Motorstart und -stop im Rettungskorb | ___________________ |
| 2.17 | Stufenlose Steuerung der Leiter vom Korb. Automatische Nullstellung der Bedienelemente beim Ausfahren, Einfahren, Drehen, Heben und Senken des Leiterparks. Fahren der vollen Leitergeschwindigkeit vom Rettungskorb. Gleichzeitiges Fahren aller möglichen Leiterbewegungen ohne Beeinträchtigung der Einzelgeschwindigkeiten. | ___________________ |
| 2.18 | Automatische Leiterrückführung in die Fahrstellung. Automatische Leiterrückführung in Anleiterposition. Automatische Verlangsamung der Leiterbewegungen vor dem Erreichen der Endstellung. Automatische Drehzahlrücknahme auf Leerlauf bei Beendigung einer Bewegungssteuerung und der Abstützung. | ___________________ |
| 2.19. | Podium, -gerippe und Geräteräume sind, im Hinblick auf die lange Dienstzeit des Fahrzeuges, aus Aluminium zu fertigen | ___________________ |
| 2.20. | Die Geräteräume müssen die feuerwehrtechnische Beladung gem. Los 2 aufnehmen können | ___________________ |
| 2.21 | Die entsprechenden Lagerungen und Halterungen sind einzubauen | ___________________ |
| 2.22 | Krankentrage-Aufnahme- und Schwenkvorrichtung (Einzapfensystem) einschl. Lagerung auf / im Aufbau, geeignet zur Aufnahme von Krankentragen nach DIN 13025, FERNO-Tragen, Typ 409, Stollenwerktragen | ___________________ |
| 2.23 | Lichtanlage festverlegte Lichtkraftstromleitungen von der Leiterspitze bis zum Stromerzeuger am Leitergetriebe inkl. 2 Scheinwerfer á 1000 W mit Aufsteckzapfen am Rettungskorb 3 Schuko- und 1 Kraftstromsteckdose 16 A an der Leiterspitze, 5-polige Steckdose CEE 16 A am Stromerzeuger Scheinwerferhalter einsteckbar in Korbvorderteil | ___________________ |
| 2.24 | Halterungen für 8 kVA-Stromerzeuger, einschl. Abdeckplane (Fabrikat Knurz mit E-Starter und Batterie) | ___________________ |
| 2.25 | Halterungen für einen Überdruckbelüfter, einschl. Abdeckplane Typ Super VAC | ___________________ |
| 2.26 | Abgasschlauch für den Fahrzeugmotor liefern und am Heck des Fahrzeuges lagern | ___________________ |
| 2.27 | Hohlraumkonservierung | ___________________ |
| 2.28 | Unterbodenschutz | ___________________ |
| 2.29 | Lackierung des Gesamtfahrzeuges nach DIN 14502, Blatt 10, in RAL 3024/RAL9010 | ___________________ |
| 2.30 | B-Wenderohr, seitl. Schwenkbereich + / - 30° ohne seitliche Bewegung des Leiterparks, vertikaler Schwenkbereich + 90° / - 60° mit Niederschraubventil (geeignet auch zum Anschluss für Innenangriff) incl. Halterung Absperrhahn für Wendestrahlrohr mit Zubehör | ___________________ ___________________ |
| 2.31 | Haltebügel für Rollglissgerät einschl. Lagerung | ___________________ |
| 2.32 | Die komplette Drehleiter muss auf EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) gem. DIN 40839 T 1 10/92 geprüft und abgenommen sein | ___________________ |
| 2.33 | Ein entsprechender Nachweis muss für das ausgelieferte Gerät vorgelegt werden |  |
| 2.34 | Angabe der techn. Daten mit detaillierter Beschreibung (5fach) von: - Leiterpark - Steuerung - Sicherheitseinrichtungen - Abstützung - Elektrik, Elektronik, Hydraulik - Rettungskorb | ___________________ |
| 2.35 | Angabe der nächstliegenden Kundendienststation für den Drehleiteraufbau |  |
| 2.36 | Montagebedingungen für Außendienstmonteure sind beizufügen |  |
| 2.37 | Kosten, Stundenlöhne usw. | ___________________ |
| 2.38 | Adaptionskosten des Drehleiteraufbaus an ein anderes als das üblicherweise verwendete Fahrgestell | ___________________ |
| 2.39 | Hella-Blitzscheinwerfer mit Doppelblitztechnik (BSX-Micro) für Frontmontage, in Stoßstange eingelassen, einschl. separate Schalter im Armaturenbrett |  |
| 2.40 | Hinterachszusatzlenkung HZL Hinterachse separat über ein elektronisch-hydraulisches System durch einen Lenkzylinder angelenkt und angesteuert (Abweichend von Pos. 1.15) Single-Bereifung auf der Hinterachse Zusätzliche Handsteuerung für HZL | ___________________ ___________________ |
| 2.41 | Fest verlegte Wasserversorgung bis zum Korb - falls möglich - | ___________________ |
| 2.42 | Halteschaltung für Rettungskorb - automatisch Stop- während Einfahrbetrieb des Abstützsystems | ___________________ |
|  | Sonstiges: |  |
| 2.43 | Abgasschlauch DIN 14572 1 Stück | ___________________ |
| 2.44 | Unterlegkeil DIN 76051 T 1 1 Stück | ___________________ |
| 2.45 | Unterlegholz für Stützen 4 Stück | ___________________ |
| 2.46 | Sturmleine für DLK 23/12 2 Stück | ___________________ |
| 2.47 | Einhängeleiter und Klappleiter einschl. Lagerung | ___________________ |
| 2.48 | Warntafel seitlich links und rechts am Rettungskorb | ___________________ |
| 2.49 | Ladehalterung für 2 m-Funkgeräte und Handscheinwerfer einschl. Verkabelung | ___________________ |
| 2.50 | Xenonarbeitsscheinwerfer, fest am Rettungskorb montiert und Breitstrahler, seitlich montiert | ___________________ |
| 2.51 | Zusätzliches Controlldisplay im Rettungskorb, analog zum Hauptsteuerstand geschaltet | ___________________ |
| 2.52 | Aufnahmevorrichtung für Hochdrucklüfter, einsteckbar in die Multifunktionssäule des Rettungskorbs | ___________________ |
| 2.53 | Fremdstartsteckdose nach VDA | ___________________ |
| 2.54 | Schwenksitz am Hauptbedienstand | ___________________ |
| 2.55 | Hoher Podiumskasten hinter Fahrerhaus | ___________________ |
| 2.56 | Alle notwendigen Trennrelais | ___________________ |
|  | Verbindlicher Liefertermin:____________________________ |  |
|  | Gesamtpreis: | ___________________ |
|  | Rabatte: | ___________________ |
|  | Skonto: | ___________________ |
|  | MWSt.: | ___________________ |
|  | Endpreis: | ___________________ |
|  | Bindefrist: __________________________________ |  |

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Los 2 – Feuerwehrtechnische Beladung

| Pos. | Bezeichnung | Stück-zahl | Betrag Euro |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppe 1 – Schutzkleidung und Schutzgeräte |  |  |
| 3.1 | Warnweste W 1, gem. DIN 30711 |  | __________________ |
| 3.2 | Beinlinge (Schnittschutz) |  | __________________ |
| 3.3 | Pressluftatmer, Fabr. Dräger, Typ PA 94 AE |  | __________________ |
| 3.4 | Atemanschluss, Fabr. Dräger, Panorama Nova AE |  | __________________ |
| 3.5 | Atemfilter Typ ABEK 2 Hg P 3 |  | __________________ |
|  | Gruppe 2 – Löschgeräte |  |  |
| 3.7 | Feuerlöscher PG 12 H, EN 3 Fabrikat DÖKA mit |  | __________________ |
| 3.8 | Kfz-Halter DIN 14406 |  | __________________ |
|  | Gruppe 3 – Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |
| 3.9 | Fabrikat Parsch, Kette 3-fach gezwirnt - von Pos. 3.10 bis 3.13 gilt dies für alle Schläuche - |  |  |
| 3.10 | Druckschlauch B-20-K DIN 14811, T 1 |  | __________________ |
| 3.11 | Druckschlauch C-42-15-K DIN 14811, T 1 |  | __________________ |
| 3.12 | Druckschlauch B-35-K DIN 14811, T 1 |  | __________________ |
| 3.13 | Druckschlauch D-5-K DIN 14811, T 1 |  | __________________ |
| 3.14 | Verteiler BV DIN 14345 |  | __________________ |
| 3.15 | Übergangsstück B - C DIN 14342 |  | __________________ |
| 3.16 | Übergangsstück C - D DIN 14341 |  | __________________ |
| 3.17 | Strahlrohr CM DIN 14365, T 1 |  | __________________ |
| 3.18 | Strahlrohr DM DIN 14365, T 1 |  | __________________ |
| 3.19 | Seilschlauchhalter 1.600 DIN 14828 |  | __________________ |
| 3.20 | Kupplungsschlüssel ABC DIN 14822, T 2 |  | __________________ |
| 3.21 | Schlüssel B für Überflurhydrant DIN 3223 |  | __________________ |
| 3.21.1 | Standrohr mit Unterflurhydrantenschlüssel |  | __________________ |
|  | Gruppe 4 - Rettungsgeräte |  |  |
| 3.22 | Fangleinen F 30 K DIN 14920 |  | __________________ |
| 3.23 | Tragbeutel komplett DIN 14921 |  | __________________ |
| 3.24 | Rollgliss - Rettungs- und Abseilgerät komplett, bestehend aus: Rollgliss-Sicherungsgerät mit Rücklaufsperre, Seilführungsbügel und eingebauter Umlenkrolle, komplett mit 60 m Polyamid-Kernmantelseil, Rettungssitzgurt, Sicherungsgurt, Seilstoppgerät und Gerätesack |  | __________________ |
| 3.25 | Rettungsschlaufen DIN EN 1498 |  | __________________ |
| 3.26 | Rettungsgurt DIN 1497 |  | __________________ |
|  | Gruppe 5 – Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |  |
| 3.27 | Verbandkasten Notfallkoffer Euro-med |  | __________________ |
| 3.28 | Krankentrage |  | __________________ |
| 3.29 | Rettungsmulde (Korbtrage) komplett bestehend aus: Rettungsmulde mit seitlichen Griffaussparungen rundum, umlaufendem Nylonseil und Haltesystem für Brust und Oberschenkel 4-teilige Gurtspinne zum Auf- und Abseilen mit Beschlägen Sicherheitsrückhaltegurt Spezialgurt zur Beckenfixierung Kopfgurt Schultergeschirr (Transporthilfe) 2-teiliges Spritztuch (Wärme-/Nässeschutz) Seil mit Öse an der Kopfseite zum vertikalen Auf-/Abseilen Vakuummatratze, spez. für die Mulde Vakuum-Fußpumpe aus Metall Lieferfirma: z.B. B. + W. Schmidt GmbH Postfach 1120 30811 Garbsen |  |  |
|  | Gruppe 6 – Beleuchtungs-, Signal- u. Fernmeldegerät |  |  |
| 3.30 | Handscheinwerfer, Typ HKEB 100 EN, kompl. mit Nl-Akku DIN 14642 |  | __________________ |
| 3.31 | Ladesessel, Typ L 507 F |  | __________________ |
| 3.32 | Warndreieck nach StVZO |  | __________________ |
| 3.33 | Warnleuchte nach StVZO |  | __________________ |
| 3.34 | Warnflagge |  | __________________ |
| 3.35 | Handsprechfunkgerät, 2 m, Motorola GP 900 ex kompl. mit Antenne, Akku, Tragetasche mit Trageriemen, Ersatzakku und Hör-Sprechgarnitur |  | __________________ |
| 3.36 | Kfz-Ladehalterung für Pos. 3.35 24 V-Stromversorgung |  | __________________ |
| 3.37 | BOS-Fahrzeugfunkanlage im 4 m-Band FuG 8 b-1, Teletron Pfitzner o.V. bestehend aus. SE/Gerät FuG 8 b-1 Bediengerät FuG 8 b-1 SE/Gerätehalterung Zubehörbeutel mit HF-Stecker 4 m-Band Kfz-Antenne K 5065422 einschl. Winkelstecker K 62051 und HF-Kabel RG 58 C/Z Kabel für abgesetzten Betrieb, 5 m |  | __________________ |
| 3.38 | Funkmeldesystem-Handapparat FMS-HA 221 für BOS-Vielkanalsprechfunkgeräte FuG 8 b-1, mit nachfolgenden Leistungsmerkmalen: ergonomischer Handapparat mit großem Tastenfeld,beleuchtet Handapparatauflage gesamte Elektronik integriert im Handapparat Sendetaste elektronisch verriegelt, in aufgelegtem Zustand mit verzögerter Freigabe nach dem Abheben 2-stelliges LED-Display freie Codierung der Fahrzeugkennung und sonstige Parameter über die Tastatur Statustasten 0 - 9 elektronisch verriegelt in abgehobenem Zustand zur Vermeidung von Fehlmeldungen. Das Aussenden einer Statusmeldung ist nur bei aufgelegtem Hörer möglich Tasten für Tonruf I und II im Handhörer für den Betrieb im aufgelegten und abgehobenen Zustand Zusatzinformation 1 - 4 (FZBV) über LED-Anzeige Spiralkabel mit 10-pol. Stecker FuG - BOS-Zul.-Nr.: 5-07/90-TA/D3 |  | __________________ |
|  | Gruppe 7 - Arbeitsgerät |  |  |
| 3.39 | Motorsäge Stihl 044 AVEQ Schnittlänge 40 cm, kompl. mit Rollomatic-Schiene, Oilmatic-Kette, Rapid-Super, Werkzeugsatz |  | __________________ |
| 3.40 | Ersatzkette |  | __________________ |
| 3.41 | Ölbehälter mit 2 l Kettenöl |  | __________________ |
| 3.42 | Reservekanister (5 l) DIN 7274 aus Stahlblech für Vergaserkraftstoff |  | __________________ |
| 3.43 | Ausgießstutzen für Pos. 3.42 |  | __________________ |
| 3.44 | Schäkel, ähnl. Form C DIN 82101 Nenngröße 3, verzinkt, bis 100 kN |  | __________________ |
| 3.45 | Auffahrbohle A DIN 14854 |  | __________________ |
|  | Gruppe 8 – Handwerkzeug und Messgerät |  |  |
| 3.46 | Werkzeugkasten 5-teilig aus Stahlblech (Raumbedarf = 500 mm x 220 mm x 250 mm) für Fahrgestellwerkzeug und Werkzeugersatz, bestehend aus: Hammer 500 S (Schlosserhammer) DIN 1041 Fäustel 2 S DIN 6475 Zange 180 mit Griffhüllen DIN 5244 Flachmeißel A 300 DIN 6453 Schraubendreher A-A 1 x 5,5 DIN 5265 Schraubendreher A-A 1,6 m 10 DIN 5265 Qualität des Werkzeugs mind. wie z.B. Werkzeuge der Fa. Belzer, Fa. Gedore Es wird Werkzeug der Qualität __________________ geliefert |  | __________________ |
| 3.47 | Feuerwehraxt DIN 14900 |  | __________________ |
| 3.48 | Axt B 2 SB-A (Holzaxt) DIN 7294 |  | __________________ |
| 3.49 | Bügelsäge BX oder BY DIN 20124 |  | __________________ |
| 3.50 | Bügelsäge mit Schnellschnittsägeblatt 400 mm lang (Baumsäge)) |  | __________________ |
|  | Gruppe 9 - Sondergerät |  |  |
| 3.51 | Abschleppseil 16 DIN 76031 zus. mit rotem Warntuch 200 x 200 mm |  | __________________ |
| 3.52 | Halogen-Flutlichtscheinwerfer 1.000 W, Fabr. Meister |  | __________________ |
| 3.53 | Aufnahmebrücke DIN 14640/C |  | __________________ |
| 3.54 | 8 kVA-Stromerzeuger DIN 14688 Fa. Knurz, mit Elektrostarteinrichtung, incl. Starterbatterie, kompl. mit allem Zubehör |  | __________________ |
| 3.55 | Abgasschlauch für Pos. 3.54 DIN 14572 |  | __________________ |
| 3.56 | Kraftstoffkanister (10 l) DIN 7274 |  | __________________ |
| 3.57 | Ausgießstutzen zu Pos. 3.56 |  | __________________ |
| 3.58 | Unterlegkeil |  | __________________ |
| 3.59 | Unterflurhydrantschlüssel |  | __________________ |
| 3.60 | Standrohr 2 B |  | __________________ |
| 3.61 | Anlieferung zum Aufbauhersteller |  | __________________ |
| 3.62 | Überdruckbelüfter, Typ Super VAC, oder vergleichbar |  | __________________ |
|  | Gesamtpreis: |  |  |
|  | Rabatte: |  |  |
|  | Skonto: |  |  |
|  | MWSt.: |  |  |
|  | Endpreis: |  |  |
|  | Bindefrist: |  |  |

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift