Feuerwehr Solingen	Leistungsbeschreibung

- Techn. Abteilung -	Kommandowagen

Allgemeines / Vorbemerkungen

Die Feuerwehr der Stadt Solingen beabsichtigt, eine KdoW nach DIN 14502 und DIN 14507 zu beschaffen.

- Das Fahrzeug muss zum Zeitpunkt der Auslieferung der StVZO der BRD, dem Stand der Technik, den Unfallverhütungsvorschriften und den sonstigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

- Bei Übergabe an die Feuerwehr mängelfrei sein.

- Auf eventuelle notwendige Ausnahmegenehmigungen ist hinzuweisen.

- Der Hersteller übernimmt die volle Produkthaftung gem. den gesetzlichen Bestimmungen

- Ausführliche technische Unterlagen und Prospektmaterial sind dem Angebot (3-fach) beizufügen.

- Die Angebotspreise sind Festpreise für den Ausführungszeitraum und müssen sämtliche Nebenkosten enthalten.

- Nebenangebote sind zugelassen. Die Hauptangebote sind ausschließlich auf den beigefügten Formularen der Leistungsbeschreibung abzugeben.

- Alle nicht ausführbaren Forderungen sind deutlich kenntlich zu machen.

- Werden Forderungen in der Auftragsbestätigung anerkannt, so sind sie ohne jeden Abstrich auszuführen. Werden Forderungen trotz Bestätigung endgültig nicht ausgeführt, kann der Gesamtauftrag zurückgezogen werden.

- Allen ausführbaren Forderungen sind eindeutige Kosten zuzuordnen oder der Begriff "im Grundpreis enthalten". Sollten eine oder mehrere Forderungen weder eine Kostenzuordnung noch den Begriff "im Grundpreis enthalten" führen, so wird diese Forderung als "im Grundpreis enthalten" interpretiert und ist kostenlos für den Auftraggeber auszuführen. Der Gesamtpreis für das angebotene Los ist nach der letzten Losposition aufzuführen.

- Als Anlage zu diesem Angebot sind alle technischen Einrichtungen und Zubehör, die gegen Sonderpreis geliefert werden und in der Leistungsbeschreibung nicht gefordert werden, mit den zugehörigen Preisen aufzulisten.

- Eine Auftragskürzung bleibt vorbehalten.

- Die Vorbemerkungen sind bei Auftragserteilung in jedem Fall verbindlicher Bestandteil des Auftrages und müssen durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt werden.

- Bei der Übergabe des Fahrzeuges sind Verlaufspläne für Elektroversorgung, Verstärkungen sowie dazugehörige Schaltpläne auszuhändigen.

- Die Zahlungsbedingungen der Stadt Solingen werden anerkannt.

- Für ggfls. geleistete Anzahlungen sind unbefristete Bankbürgschaften einzureichen. Bei schlecht ausgeführten Arbeiten kann der Auftraggeber für den Zeitraum der Nachbesserung einen angemessenen Teil des Kaufpreises einbehalten.

- Der Hersteller verpflichtet sich, 14 Tage vor Fertigstellung des Fahrzeuges den Auftraggeber zu verständigen, so dass anzuliefernde Einbauteile innerhalb von 1 Woche angeliefert werden und noch montiert werden können.

- Wird bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist kein Auftrag erteilt, ist das Angebot nicht berücksichtigt worden.

- Auftragsbestätigungen sind analog des numerischen Aufbaus der vorliegenden Leistungsbeschreibung zu erstellen. Verzögerungen in der Auftragsabwicklung, die aus Abweichungen des v.g. Sachverhaltes resultieren, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

- Die Zuschlagsfrist beträgt 3 Monate nach Ende der Ausschreibungsfrist.

Die Ausschreibung umfasst insgesamt -7- Seiten. Die Teilnehmer des Wettbewerbs haben die Vollständigkeit der Ausschreibungsunterlagen zu überprüfen und ggfls. fehlende, zur Angebotsabgabe notwendige Seiten nachzufordern.

- Die Gewährleistungsfrist (mind. 2 Jahre) und der Gewährleistungsumfang sind anzugeben. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um die Zeit, während der das Fahrzeug nicht bestimmungsgemäß vom Auftraggeber genutzt werden kann.

Los 1 - Fahrgestell

| Pos. | Bezeichnung | Betrag Euro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Das Fahrgestell muss geeignet sein, das Fahrzeug gem. DIN 14502 sowie DIN 14507, Teil 7, als KdoW 1 zu nutzen. Weiterhin muss das Fahrzeug über nachstehende Ausstattungsmerkmale verfügen: |  |
| 1.1 | Limousine, 4-türig, Dieselmotor, 4 Sitzplätze Typ------------------------------------ | _________________ |
| 1.2 | Vorgabe: max. Ist |  |
| 1.3 | Länge 5.000 mm ----------- mm |  |
| 1.4 | Breite 2.000 mm ----------- mm |  |
| 1.5 | Höhe ca. 2.200 mm ----------- mm |  |
| 1.6 | zul. Gesamtgewicht mind. 1.500 kg ----------- kg |  |
| 1.7 | Motorleistung ca. 100 kW ------------ kW |  |
| 1.8 | Beschleunigung von 0 - 80 km/h ----------- s |  |
| 1.9 | Beschleunigung von 0 - 100 km/h ----------- s |  |
| 1.10 | Vorne und hinten je eine Schleppeinrichtung | _________________ |
| 1.11 | Unterbodenschutz | _________________ |
| 1.12 | Hohlraumversiegelung | _________________ |
| 1.13 | Drehstrom-Generator mind. 700 W ---------- W | _________________ |
| 1.14 | Batterietrennschalter | _________________ |
| 1.15 | Außentemperaturanzeige | _________________ |
| 1.16 | Batterie, zyklenfest, mind. 54 Ah | _________________ |
| 1.17 | Außenspiegel rechts und links, elektrisch verstellbar Sichtbreite linker Außenspiegel mind. 5 m Sichtbreite rechter Außenspiegel mind. 2,5 m | __________________________________ |
| 1.18 | 2 Nebelscheinwerfer Halogen | _________________ |
| 1.19 | Zusatzkabelbaum mit Energieversorgung für Behördeneinrichtungen und getrenntem Sicherungsblock | _________________ |
| Pos. | Bezeichnung | Betrag Euro |
| 1.20 | Nutzlasterhöhung | _________________ |
| 1.21 | Nebelscheinwerfer | _________________ |
| 1.22 | Nebelschlussleuchte | _________________ |
| 1.23 | UKW-Radio mit Verkehrsfunkdecoder und automatischer Antenne | _________________ |
| 1.24 | Radiostummschaltung bei Funkbetrieb | _________________ |
| 1.25 | Erweiterte Funkentstörung | _________________ |
| 1.26 | Schmutzfänger vorne und hinten | _________________ |
| 1.27 | Klimaanlage | _________________ |
| 1.28 | Vorrüstung für Handybetrieb, bestehend aus Stromversorgung und Antenne einschl. Verkabelung | _________________ |
| 1.29 | Bereifung auf Stahl- oder Alufelgen | _________________ |
| 1.30 | Frontscheibe aus Verbundglas | _________________ |
| 1.31 | Dachverstärkung, wenn erforderlich, für Dachaufbauten | _________________ |
| 1.32 | Airbag für Fahrer und Beifahrer | _________________ |
| 1.33 | Airbag seitlich für Fahrer und Beifahrer | _________________ |
| 1.34 | ABS und ASR | _________________ |
| 1.35 | Servolenkung | _________________ |
| 1.36 | Automatikgetriebe | _________________ |
| 1.37 | Zentralverriegelung | _________________ |
| 1.38 | Sitzhöhenverstellung Fahrersitz | _________________ |
| 1.39 | Wärmeschutzverglasung | _________________ |
| 1.40 | Heckscheibe heizbar | _________________ |
| 1.41 | Unterbodenschutzblech für Motor, Getriebe und Tank, soweit möglich | _________________ |
| Pos. | Bezeichnung | Betrag Euro |
| 1.42 | Drehzahlmesser | _________________ |
| 1.43 | Quarzuhr | _________________ |
| 1.44 | Passformgummimatten vorne und hinten | _________________ |
| 1.45 | Blende Ablagefach Mittelkonsole für Zusatzschalter | _________________ |
| 1.46 | Haltegriff für Beifahrer | _________________ |
| 1.47 | Haltegriff im Font | _________________ |
| 1.48 | automatische 3-Punkt-Sicherheitsgurte für alle Sitze | _________________ |
| 1.49 | mind. Beckengurt für evtl. vorhandenen Mittelsitz | _________________ |
| 1.50 | alle Sitze mit in der Höhe verstellbaren Kopfstützen | _________________ |
| 1.51 | Blendschutz vor Fahrer- und Beifahrersitz | _________________ |
| 1.52 | Windschutzscheibenentfrostung | _________________ |
| 1.53 | Sitzbezüge aus pflegeleichtem und wasserdampfdurchlässigem Material | _________________ |
| 1.54 | Bremskraftverstärker | _________________ |
| 1.55 | Tankdeckel abschließbar | _________________ |
| 1.56 | Türtaschen an Fahrer- und Beifahrertür | _________________ |
| 1.57 | Handschuhfach abschließbar | _________________ |
| 1.58 | die Fahrzeugmerkmale der passiven Unfallsicherheit sind detailliert darzustellen | _________________ |
| 1.59 | Fabrikschild nach DIN 14502 | _________________ |
| 1.60 | Reifendruckangabe für alle Räder | _________________ |
| 1.61 | Hinweise über Wartung und Bedienung (4-fach) | _________________ |
| 1.62 | Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten am Fahrzeug, falls möglich | _________________ |
| 1.63 | Bremsassistent (autom. Bremskrafterhöhung bei zaghafter Vollbremsung) | _________________ |
| Pos. | Bezeichnung | Betrag Euro |
| 1.64 | Gurtkraftbegrenzer | _________________ |
| 1.65 | alle Einstiegstüren und Klappen müssen von außen mit demselben Schlüssel verschließbar sein | _________________ |
| 1.66 | Kfz-Brief | _________________ |
| 1.67 | Überführungskosten | _________________ |
| 1.68 | sonstige Nebenkosten | _________________ |
| 1.69 | Rundumton-Kombination RTK 6 SL auf Dachaufsatz für Handapparat in Mittelkonsole mit: - Xenonstabröhre (KL-XR) - Digital gesteuertes Lautsprechersystem (LSP) - prozessgesteuerte Zentraleinheit (ZSE) - Hochleistungsblitzscheinwerfer mit Xenonröhre (BS-X) - Bediengerät BE - Handapparat | _________________ |
| 1.70 | Tandeminnenspiegel | _________________ |
| 1.71 | Betriebsbereiter Einbau eines beigestellten Fahrzeugsprechfunkgerätes, bestehend aus: 1 FuG 8 b-1, 1 Halterung für FuG 8 b-1, 1 FMS-Handapparat, 1 Antenne Kathrein, | _________________ |
| 1.72 | Verkabelung und Einbau der bereitgestellten 4 m-Antenne, sowie Stromanschluss für 4 m-Funkgerät einschl. Sicherungsdose | _________________ |
| 1.73 | Betriebsbereiter Einbau eines Autolautsprechers (Typ Blaupunkt 8720 o.ä.) für 4 m-FuG im Fahrerraum | _________________ |
| 1.74 | Ladesteckdose für Fahrzeugbatterien gem. DIN 14690 | _________________ |
| 1.75 | 2-te wartungsarme Batterie mit mind. 54 Ah Nennkapazität mit Batterietrennrelais (alle Zusatzverbraucher, feuerwehrtechnische Ausrüstung, Ladegeräte u.a. sind über die 2-te Batterie zu versorgen)! Leerlaufstrom und Volllaststrom angeben! | _________________ |
| 1.76 | Einhaltung der VDE 0100 mit schriftlicher Bestätigung | _________________ |
| Pos. | Bezeichnung | Betrag Euro |
| 1.77 | die Dachverkleidung muss so hergerichtet werden, dass ein problemloser Zugang zu den Dachaufbauten möglich ist | _________________ |
| 1.78 | 230 V Aussen-Steckdose incl. Wegfahrsperre mit Fi-Schalter, Steckdose an der Seitenwand hinten links nach DIN 75079, mit Automatikladegerät (Ladezyklus Überwachung) für die Batterien | _________________ |
| 1.79 | 3 Abgriffe für Stromversorgung 12 V | _________________ |
| 1.80 | Lackierung reinweiß RAL 9010 | _________________ |
| 1.81 | TÜV-Abnahme | _________________ |
| 1.82 | TÜD-Abnahme | _________________ |
| 1.83 | Fahrzeugbrief | _________________ |
| 1.84 | Hella-Blitzscheinwerfer m. Doppelblitztechnik (BSX-Micro) für Frontmontage in den Kühlergrill eingelassen, einschl. separater Schalter im Armaturenbrett |  |
| 1.85 | sonstige Nebenkosten | _________________ |

Verbindlicher Liefertermin:	_________________

Bindefrist:	_________________

Gesamtpreis:	_________________

Rabatte:	_________________

Skonto:	_________________

MWSt.:		_________________

Endpreis:	_________________

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift